®

P3 Panadapter

(Приставка – панорамный индикатор приемника)

.

Панорамный индикатор подключается к любому радиоприемнику, у которого есть выход сигнала промежуточной частоты. Панадаптер позволяет одновременно отображать на экране встроенного дисплея все сигналы в широкой полосе частот. Ширина полосы  отображаемых сигналов может меняться от 2 килогерц до 200 килогерц. На экране дисплея сигналы отображаются в виде спектрограммы и в виде «водопада». P3 имеет высокую чуствительность и может отображать даже очень слабые сигналы, вплоть до нижнего уровня чуствительности приемника, к которому P3 подключен.

- Простое подключение к приемнику типа K3, не требующее наличия компьютера для работы.

- Экран может одновременно отображать спектрограмму и «водопад»

- 200 килогерц – максимальная ширина полосы, 2 килогерца – минимальная

- Нажатие на кнопку "select" позволяет моментально настроить приемник на выбранный сигнал

- Функция "Undo" дает возможность вернуть настройку приемника, подключенного к приставке на предыдущую частоту.

- Курсор на экране показывает текущую частоту приемника и его полосу пропускания.

- Усреднение сигналов приходящих несколькими путями позволяет отображать даже очень слабые сигналы.

- Режим пикового детектора позволяет отображать общую активность на диапазоне.

- Регулируюмый референсный уровень и маштабирование диапазона амплитуд.

- Возможность калибровки дисплея для измерения уровня сигналов в относительных единицах dBm

- Возможность программирования функций клавиш

- Программируемая частота ПЧ для использования с любым радиоприемником, имеющим выход сигнала ПЧ,

- Размеры: 4" высота x 6.4"ширина x 10" глубина

- Вес: 5.5 lbs (2.3 кг)

| Split Spectrum and Waterfall display | K3 и P3 |
| --- | --- |